## Slide 1
第
节
5
串、并联电路中电流的规律
初中物理 九年级全一册
第十五章
初三理综组-张天萌

## Slide 2
学习目标
1．会正确使用电流表测量串联电路和并联电路中的电流。
2．在探究串、并联电路的电流规律的过程中，体验科学研究的步骤、科学探究的方法和态度。
3．会运用串、并联电路的电流规律解决简单的问题。

## Slide 3
1.使用电流表测量电流时应该注意什么？
2.图示电流表有几个量程、分度值是什么？
1.观察电流表的指针是不是在零刻度线上，若不在，对电流表进行调零
2.电流表应该串联使用
3.电流应该从正接线柱进，负接线柱出
4.测量电流时，要选用合适的量程
5.不允许直接将电流表接到电源两极，会造成电源短路
量程 | 分度值
0-0.6A | 0.02A
0-3A | 0.1A

## Slide 4
串联电路中电流处处相等。
一、串联电路的电流规律
S
L2
A
B
C
L1
猜想：串联电路中电流大小可能存在什么关系？
1.设计实验电路；
2.根据电路图连接电路；
3.进行测量，将测量数据记录在表格中；
观察对象 | A处电流 | B处电流 | C处电流
测量结果 |  |  | 

## Slide 5
一、串联电路的电流规律
 | A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 
第三次测量 |  |  | 
4.换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
串联电路中，电流处处相等。

## Slide 6
二、并联电路的电流规律
猜想：并联电路中电流大小可能存在什么关系？
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
L1
L2
L1
A
B
C
1.设计实验电路；
2.根据电路图连接电路；
3.进行测量，将测量数据记录在表格中；
4.换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。

## Slide 7
二、并联电路的电流规律
 | A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 
第三次测量 |  |  | 
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。

## Slide 8
1.串联电路中电流处处相等。
I=I1=I2=……
2.并联电路中干路电流等于各支路电流之和。
I=I1+I2+……

## Slide 9
1.两只小灯泡串联在同一电源上，发现甲灯比乙亮，则下列说法正确的是（ ）
A．甲灯中电流较大
B．乙灯中电流较大
C．通过两灯的电流一样大
D．条件不足，无法判断
Ｃ

## Slide 10
2.（2020•北京一模）如图所示的四个电路中，开关均闭合后，通过两个灯泡的电流一定相等的是（ ）；一定不相等的是（ ）。
A. B. C. D.
Ｂ
Ｄ
3.如图甲电路，闭合开关S后，两个灯泡都能发光，乙图为电流表A1指针的位置，如果电流表A2读数是0.5A，则下列说法错误的是（ ）
A．灯泡L1和L2并联
B．电流表A1一定连接“3A”接线柱
C．电流表A1的读数是1.5A
D．通过灯L1的电流为1.5A
Ｄ

## Slide 11
4. 如图甲电路，闭合开关后，两个电流表指针偏转均为图乙所示，则通过L1与L2的电流分别是（ ）
A．2.2A 0.44A B．1.76A 0.44A
C．0.44A 1.76A D．0.44A 2.2A
Ｃ
5.将两个电流表分别接入如图甲所示的两个位置测量电流，此时电流表A1和A2指针偏转分别如图乙所示，下列说法正确的是（ ）
A．电流表A2测量电灯L2的电流
B．电流表A1的示数可能为0.24A
C．电流表A2的示数一定为2A
D．通过灯L2的电流可能为0.12A
Ｄ

## Slide 12
6.如图甲所示电路，合上开关后两灯正常发光，电流表A1的示数如图乙所示，电流表A2的示数为0.6A，则（ ）
A．两灯是串联连接的
B．流过L1的电流是0.3A
C．流过L2的电流是0.6A
D．干路电流是1.1A
Ｂ
7.如图所示，已知A1的示数是0.8A，A2的示数是1.5A，则通过灯L1的电流是_____A，灯L2的电流是______A。
A2
A1
L2
L1
S
0.7
0.8

## Slide 13
8.如图所示，电流表A1、A2和A3的示数分别为1.5A、0.8A和1.2A，那么通过灯L1的电流是_____A, L2的电流是____A, L3的电流是_____A。
A1
A2
A3
L3
L1
L2
0.7
0.5
0.3
9.如图，已知通过L1，L2，L3的电流分别为30mA，40mA，50mA，则电流表A2的示数为： A，电流表A3的示数： A。
0.09
0.07

## Slide 14
10.为了探究并联电路的电流特点，同学们设计了如图1甲所示的电路进行实验。
（1）在实验操作中，A组同学试触时电流表的指针偏转如图乙所示，出现这种情况的原因是电流表的 。
（2）B组同学试触时电流表的指针偏转如图5丙所示，出现这种情况的原因是电流表的 。
（3）正确调整电路后，闭合开关，观察到灯L2亮，但L1不亮，电路可能存在的故障是 。
正负接线柱接反了
所选量程太小了
L1断路

## Slide 15
（4）A组同学经过努力，排除故障后，测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为IB、IC、IA，电流表示数如图2中甲、乙、丙所示，可读出：IB＝0.56A，IC＝ A，IA＝ A．根据测量结果，在误差允许范围内你认为并联电路中干路电流和支路电流的关系是： 。
（5）为了验证结论的普遍性，有些同学采用了更换不同电源继续实验的方法进行验证，你还可以采用的方法是： 。
（6）小明同学借来两个电流表，同时接入A、B、C三处，测量三个位置的电流，这样的好处为 。
0.44
1
换用不同规格灯泡进行多次实验
干路电流等于各支路电流之和
不需要反复更换电流表的位置，实验操作更简便